## Slide 1: i m a
Intelligent magic audio
Notes: Jonas

## Slide 2: Projektvorstellung
Sampler zum Aufnehmen und Abspielen von Audio-Dateien
Klassifizierung der Samples durch Neuronales Netz (lokal)
Eurorack-Format
Notes: Jonas
Klassifizierung passiert immer nur bei der Indexierung eines neuen Samples – z.B. bei Neuaufnahme/Recording, oder Dateiübertragung durch den Webserver

## Slide 3: Eurorack-Standard
Modulares Synthesizer-Format
3HE Größe, +12V/-12V Spannung
Patchkabel-Verbindung für Signalübertragung
  Gate, CV (Control Voltage), Audio
Vielfalt der Hersteller und Community
Notes: Jonas
- 3.5mm Patchkabel

## Slide 4: Eurorack-Standard

## Slide 5: Interface
LCD-Display
Fader
Input/Output
Druckknöpfe
Push-Encoder
Notes: Szymon
- Menüsteuerung/Sampleauswahl durch Encoder
Klassifizierung können durch Schieberegler eingestellt werden – fungieren wie ein Suchfilter
  Entsprechender Sample-Pool wird angezeigt
Audio Recording/Wiedergabe durch 3.5mm Buchsen
Trig Input oder Play Button startet Wiedergabe des ausgewählten Samples
- Audio-Samples und Tags werden auf SD-Karte gespeichert
- Dateiupload/Verwaltung über einfache Website im lokalen Netzwerk (Wifi) – Webserver
-

## Slide 6: Motivation
Verbindet viele Themenbereiche aus der Welt der Eingebetteten Systeme
Inspiration zum Producen: Neuronales Netz gibt Vorschläge je nach Reglereinstellung (Taste)
Anwendung von Cube.AI in einem Projekt
Notes: Szymon

## Slide 7: Cube.AI
KI-Implementierung direkt auf STM32 Mikrocontrollern
Cube.AI-Bibliothek wandelt fertig trainiertes Neuronales Netz in C-Code um
Optimiert für geringen Speicherbedarf und Energieverbrauch
Notes: Leon

## Slide 8: Cube.AI
Training des NN anhand getaggter Daten
Trainiertes NN
in Google Colab
NN auf STM32
mittels Cube.AI konvertiert
Notes: Leon

## Slide 9: Klassifizieren von Audiodateien
Neuronales Netz kann nicht direkt Audiodateien verarbeiten
Bilder sind über ein CNN (Convolutional Neuronal Network) klassifizierbar
Notes: Leon
Zeit über Amplitude über Frequenz
- Auflösung durch Experimente herausfinden

## Slide 10: Hardware
NUCLEO-F722ZE
ARM Cortex M7 mit 550MHz (vgl. M4: 180MHz)
256KB RAM (vgl. 92KB)
Zusätzlich benötigt:
  SD Card Reader
  Wifi Shield
Notes: Szymon

## Slide 11: Zuständigkeiten
Leon Neuronal Navigator | Szymon Interfacing Specialist | Jonas Audio Engine Engineer
Neuronales Netz Topologie entwickeln NN Trainieren und Anpassen Portierung für STM32CubeAI Algorithmus - Spektrogramm aus Audio Datei erstellen LED Master | Encoder LCD Dateisystem für Nutzdaten - SD-Card Read/Write Webserver Implementation Hardware Design | Sample Record Sample Playback Fader LearnData Generation (Aufbereitung der Lerndaten) Integration Eurorack Standard (elektronisch sowie baulich) Hardware Design
Notes: Jeder sich selbst

## Slide 12: GANTT
Notes: Jonas/Szymon/Leon

## Slide 13: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit Happy Patching!
Notes: Alle zusammen!